## Slide 2
Tenerlas en cuenta ayuda a determinar las limitaciones y cuales sensores pueden ser utilizados para compensar dichas limitaciones.
Pueden asistir a la comparacion de sensores por distintas marcas.

## Slide 3: Rango y Resolución
Rango:
Diferencia entre el valor mas pequeño y el mas grande que puede ser medido para operar correctamente.
Resolución:
El valor mas pequeño que puede ser medido por un sistema.

## Slide 4: Rango y Resolución
0 cm – 255 cm

## Slide 5: Precision y Exactitud
Precision:
Capacidad del sensor para otorgar una misma lectura de un valor medido bajo las mismas condiciones.
Exactitud:
Máxima diferencia entre el valor actual y un nuevo valor leído por el sensor.

## Slide 6
Un sensor puede ser preciso pero no exacto.
Un sensor puede ser exacto pero no preciso.

## Slide 7: Relación

## Slide 8: Linealidad
Relacion de las variaciones entre el valor de entrada y el valor de salida en una lectura del sensor.
Un sensor es linear si cualquier cambio en el valor de entrada produce el mismo cambio en la salida.

## Slide 10: Otras
Tiempo de respuesta
Tiempo requerido para cambiar un valor a otro valor establecido.
Tasa de recarga
Frecuencia de lectura del sensor.

## Slide 11
Dimension y peso
Tamaño y peso del sensor.
Repetividad
Abilidad de proveer el mismo resultado en el mismo ambiente.